# 一种海绵胶辊论文和设计-叶文明

### 全文摘要

本实用新型公开了一种海绵胶辊，包括辊端加强套，胶辊体和芯轴，本实用新型通过设置芯轴和辊端加强套，辊端加强套与胶辊体粘合，而与芯轴是配合连接，在胶辊体发生磨损严重的时候，或者芯轴出现断裂的时候能够单独对芯轴或者胶辊体进行单独更换，有效的避免资源的浪费和成本开支较大的问题；通过设置辊端加强套，辊端加强套中的套肩与胶辊体的两侧紧密配合，有效的防止胶辊体边缘位置受力大造成变形现象，有效的保证了胶辊体的使用寿命；通过设置双圆头键槽，在芯轴与齿轮配合的时候通过双圆头键可起到紧密配合的作用，保证传动效果；通过设置海绵层，硬质胶层和凸起块，凸起块随着芯轴的转动能对料辊上的物料进行清洁，起到了良好的清洁效果。

### 主设计要求

1.一种海绵胶辊，其特征在于：该海绵胶辊包括辊端加强套(1)，胶辊体(2)和芯轴(3)，所述的辊端加强套(1)采用2个，设置在胶辊体(2)的两侧并与芯轴(3)套接；所述的胶辊体(2)套接在辊端加强套(1)上，并通过胶体粘接；所述的芯轴(3)设置为阶梯轴状，并与辊端加强套(1)过盈配合连接。

### 设计方案

1.一种海绵胶辊，其特征在于：该海绵胶辊包括辊端加强套(1)，胶辊体(2)和芯轴(3)，所述的辊端加强套(1)采用2个，设置在胶辊体(2)的两侧并与芯轴(3)套接；所述的胶辊体(2)套接在辊端加强套(1)上，并通过胶体粘接；所述的芯轴(3)设置为阶梯轴状，并与辊端加强套(1)过盈配合连接。

2.根据权利要求1所述的一种海绵胶辊，其特征在于：所述辊端加强套(1)包括套肩(1a)和套芯(1b)，所述的套肩(1a)和套芯(1b)设置为一体式；所述的套肩(1a)挡在胶辊体(2)的两端；所述的套芯(1b)套接在胶辊体(2)的内部。

3.根据权利要求1所述的一种海绵胶辊，其特征在于：所述胶辊体(2)包括硬质胶层(21)，外胶层(22)，凸起块(23)，海绵层(24)和内芯层(25)，所述的硬质胶层(21)粘结在内芯层(25)的外部；所述的外胶层(22)设置在硬质胶层(21)的外周；所述的凸起块(23)采用多个，均匀的分布在外胶层(22)的外边面，并与外胶层(22)设置为一体式；所述的海绵层(24)设置在外胶层(22)的外侧；所述的内芯层(25)具体采用厚度为0.2-0.4cm的铜片。

4.根据权利要求3所述的一种海绵胶辊，其特征在于：所述的凸起块(23)沿外胶层(22)的轴向分布，并贯穿海绵层(24)的上表面。

5.根据权利要求1所述的一种海绵胶辊，其特征在于：所述芯轴(3)包括配合轴(31)，安装轴(32)和双圆头键槽(33)，所述的配合轴(31)开设在安装轴(32)的两侧，并与安装轴(32)采用一体轴；所述的配合轴(31)与辊端加强套(1)过盈配合连接；所述的双圆头键槽(33)采用2个，均开设在配合轴(31)上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及胶辊技术领域，具体为一种海绵胶辊。

背景技术

目前生产中常用的海绵辊大多为金属辊芯或非金属辊芯外浇铸聚醚型聚氨酯或聚脂型聚氨酯的胶体制成，由于浇铸发泡的聚氨酯胶体在使用中易老化破碎，使海绵辊的使用寿命难以提高，且此种老化破碎物严重影响轮胎的安全性。

中国专利申请号为201120031138.X，发明创造的名称为一种海绵辊，包括辊芯，在辊芯的表面包裹外层胶体，在辊芯及外层胶体之间设有内层胶体，内层胶体或外层胶体上具有接缝，接缝与穿过圆心和接缝内侧起点的连线的夹角为0≤α≤90度。本实用新型的海绵辊的抗拉强度、表面均匀性、耐磨性大大提高，同时采用斜线接缝后，可以增加接缝的粘结面积，提高粘结强度，防止粘结开裂，延长使用寿命，即使长期在较大负载的运转过程中，也不会出现表面掉胶、脱壳和破损现象，从而延长了海绵辊的使用寿命。但是现有的海绵辊还存在着外层胶体和辊芯之间分别为紧配合或粘合在辊芯或外胶层损坏或者磨损严重的时候不能单独更换，在对料辊清洁的时候清洁效果较差，不能对料辊表面上细小的物料去除，以及在传动的时候不能保证与齿轮的固定效果的问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种海绵胶辊，解决了现有的海绵辊还存在着外层胶体和辊芯之间分别为紧配合或粘合在辊芯或外胶层损坏或者磨损严重的时候不能单独更换，在对料辊清洁的时候清洁效果较差，不能对料辊表面上细小的物料去除，以及在传动的时候不能保证与齿轮的固定效果的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种海绵胶辊，包括辊端加强套，胶辊体和芯轴，所述的辊端加强套采用2个，设置在胶辊体的两侧并与芯轴套接；所述的胶辊体套接在辊端加强套上，并通过胶体粘接；所述的芯轴设置为阶梯轴状，并与辊端加强套过盈配合连接。

所述辊端加强套包括套肩和套芯，所述的套肩和套芯设置为一体式；所述的套肩挡在胶辊体的两端；所述的套芯套接在胶辊体的内部。

所述胶辊体包括硬质胶层，外胶层，凸起块，海绵层和内芯层，所述的硬质胶层粘结在内芯层的外部；所述的外胶层设置在硬质胶层的外周；所述的凸起块采用多个，均匀的分布在外胶层的外边面，并与外胶层设置为一体式；所述的海绵层设置在外胶层的外侧；所述的内芯层具体采用厚度为0.2-0.4cm的铜片。

所述的凸起块沿外胶层的轴向分布，并贯穿海绵层的上表面，在对料辊清洁的时候能对料辊表面上的物料进行清除，起到了良好的清洁效果。

所述芯轴包括配合轴，安装轴和双圆头键槽，所述的配合轴开设在安装轴的两侧，并与安装轴采用一体轴；所述的配合轴与辊端加强套过盈配合连接；所述的双圆头键槽采用2个，均开设在配合轴上。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种海绵胶辊。具备以下有益效果：

(1)本实用新型通过设置芯轴和辊端加强套，辊端加强套与胶辊体粘合，而与芯轴是配合连接，在胶辊体发生磨损严重的时候，或者芯轴出现断裂的时候能够单独对芯轴或者胶辊体进行单独更换，有效的避免资源的浪费和成本开支较大的问题。

(2)本实用新型通过设置辊端加强套，辊端加强套中的套肩与胶辊体的两侧紧密配合，有效的防止胶辊体边缘位置受力大造成变形现象，有效的保证了胶辊体的使用寿命。

(3)本实用新型通过设置双圆头键槽，在芯轴与齿轮配合的时候通过双圆头键可起到紧密配合的作用，有效的保证了其传动效果。

(4)本实用新型通过设置海绵层，硬质胶层和凸起块，在对料辊进行清洁的时候海绵层吸水对料辊进行湿润，软化料辊上的物料，凸起块随着芯轴的转动能对料辊上的物料进行清洁，起到了良好的清洁效果。

(5)本实用新型通过设置硬质胶层和内芯层，使得胶辊体在工作过程中具有较好的韧性和强度，保证胶辊体工作状态的稳定，防止出现跳辊的现象。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的辊端加强套结构示意图。

图3为本实用新型的胶辊体结构示意图。

图4为本实用新型的芯轴结构示意图。

图中：1辊端加强套，1a套肩，1b套芯，2胶辊体，21硬质胶层，22外胶层，23凸起块，24海绵层，25内芯层，3芯轴，31配合轴，32安装轴，33双圆头键槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1

如图1-4所示，本实用新型提供一种技术方案：一种海绵胶辊，包括辊端加强套，胶辊体和芯轴，所述的辊端加强套采用2个，设置在胶辊体的两侧并与芯轴套接；所述的胶辊体套接在辊端加强套上，并通过胶体粘接；所述的芯轴设置为阶梯轴状，并与辊端加强套过盈配合连接。

实施例2

一种海绵胶辊，包括辊端加强套，胶辊体和芯轴，所述的辊端加强套采用2个，设置在胶辊体的两侧并与芯轴套接；所述的胶辊体套接在辊端加强套上，并通过胶体粘接；所述的芯轴设置为阶梯轴状，并与辊端加强套过盈配合连接。

优选的，所述辊端加强套包括套肩和套芯，所述的套肩和套芯设置为一体式；所述的套肩挡在胶辊体的两端；所述的套芯套接在胶辊体的内部。

实施例3

一种海绵胶辊，包括辊端加强套，胶辊体和芯轴，所述的辊端加强套采用2个，设置在胶辊体的两侧并与芯轴套接；所述的胶辊体套接在辊端加强套上，并通过胶体粘接；所述的芯轴设置为阶梯轴状，并与辊端加强套过盈配合连接。

优选的，所述胶辊体包括硬质胶层，外胶层，凸起块，海绵层和内芯层，所述的硬质胶层粘结在内芯层的外部；所述的外胶层设置在硬质胶层的外周；所述的凸起块采用多个，均匀的分布在外胶层的外边面，并与外胶层设置为一体式；所述的海绵层设置在外胶层的外侧；所述的内芯层具体采用厚度为0.2-0.4cm的铜片。

实施例4

一种海绵胶辊，包括辊端加强套，胶辊体和芯轴，所述的辊端加强套采用2个，设置在胶辊体的两侧并与芯轴套接；所述的胶辊体套接在辊端加强套上，并通过胶体粘接；所述的芯轴设置为阶梯轴状，并与辊端加强套过盈配合连接。

优选的，所述的凸起块沿外胶层的轴向分布，并贯穿海绵层的上表面，在对料辊清洁的时候能对料辊表面上的物料进行清除，起到了良好的清洁效果。

优选的，所述芯轴包括配合轴，安装轴和双圆头键槽，所述的配合轴开设在安装轴的两侧，并与安装轴采用一体轴；所述的配合轴与辊端加强套过盈配合连接；所述的双圆头键槽采用2个，均开设在配合轴上。

实施例5

使用时，辊端加强套1与胶辊体2粘合，而与芯轴3是配合连接，在胶辊体2发生磨损严重的时候，或者芯轴3出现断裂的时候能够单独对芯轴3或者胶辊体2进行单独更换，有效的避免资源的浪费和成本开支较大的问题，辊端加强套1中的套肩1a与胶辊体2的两侧紧密配合，有效的防止胶辊体2边缘位置受力大造成变形现象，有效的保证了胶辊体2的使用寿命，双圆头键槽33在芯轴3与齿轮配合的时候通过双圆头键可起到紧密配合的作用，有效的保证了其传动效果，在对料辊进行清洁的时候海绵层24吸水对料辊进行湿润，软化料辊上的物料，凸起块23随着芯轴3的转动能对料辊上的物料进行清洁，起到了良好的清洁效果，硬质胶层21和内芯层25使得胶辊体2在工作过程中具有较好的韧性和强度，保证胶辊体2工作状态的稳定，防止出现跳辊的现象。

综上可得，该海绵胶辊，通过设置包括辊端加强套1，胶辊体2和芯轴3，解决了现有的海绵辊还存在着外层胶体和辊芯之间分别为紧配合或粘合在辊芯或外胶层损坏或者磨损严重的时候不能单独更换，在对料辊清洁的时候清洁效果较差，不能对料辊表面上细小的物料去除，以及在传动的时候不能保证与齿轮的固定效果的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920045340.4

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209379498U

授权时间:20190913

主分类号:B08B 1/02

专利分类号:B08B1/02;B08B13/00

范畴分类:26P;

申请人:江苏金叶胶辊有限公司

第一申请人:江苏金叶胶辊有限公司

申请人地址:225400 江苏省泰州市泰兴市黄桥镇通站东路1号（江苏金叶胶辊有限公司）

发明人:叶文明;叶江辉

第一发明人:叶文明

当前权利人:江苏金叶胶辊有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fe0fd85c79e39c0972e03d2a.html