# 声波测井压电换能器多频点阻抗匹配技术研究

### 论文摘要

针对声波测井压电换能器的多频点阻抗匹配技术展开研究,首先采用多模态等效电路精确描述了换能器的导纳特性;然后通过分析多模态阻抗匹配理论,设计电感-电容复合阻抗匹配网络,并结合换能器等效电路进行参数优化和电路仿真。实验表明,相比于换能器没有阻抗匹配的测试结果,该阻抗匹配技术可大幅提高换能器在谐振频率附近多个频率处的有功功率,频带内的有功功率平均提高了30倍,从而改善换能器的激励带宽和激励效率,提高测井仪器的适应性、探测深度和分辨率。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 苟阳,唐晓明,谭宝海,陈文轩,孙云涛,张文秀

关键词: 声波测井,压电换能器,电路仿真,阻抗匹配

来源: 声学技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 工业通用技术及设备

单位: 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,中国科学院地质与地球物理研究所

基金: 中国科学院战略性先导科技专项资助项目(XDA14020302),国家自然科学基金资助项目(41774138)

分类号: TB552

DOI: 10.16300/j.cnki.1000-3630.2019.01.019

页码: 113-118

总页数: 6

文件大小: 1135K

下载量: 166

### 相关论文文献

- [1].三相压电换能器的设计和仿真[J]. 电子世界 2016(23)

- [2].超声导波压电换能器的优化设计[J]. 中国标准化 2017(06)

- [3].压电换能器的设计与温度特性研究[J]. 现代制造工程 2020(07)

- [4].基于多物理场耦合的夹心式压电换能器优化设计[J]. 轻工机械 2018(05)

- [5].预应力螺栓对压电换能器性能参数的影响[J]. 压电与声光 2010(06)

- [6].夹心式压电换能器装配质量判别方法与实现[J]. 机电工程 2009(01)

- [7].夹心式压电换能器的谐振频率跟踪方案设计[J]. 应用声学 2009(04)

- [8].悬臂梁式压电换能器能量获取特性研究[J]. 机械设计与制造 2010(09)

- [9].夹心式压电换能器外形结构对其振动性能的影响[J]. 计量与测试技术 2018(08)

- [10].基于ANSYS的压电换能器有效机电耦合系数的仿真分析[J]. 深圳职业技术学院学报 2012(03)

- [11].500kHz超声压电换能器储存性能[J]. 探测与控制学报 2010(04)

- [12].径向振动式压电换能器的参数仿真研究[J]. 航空精密制造技术 2020(04)

- [13].空心聚合物微珠/环氧树脂复合材料匹配层空耦式压电换能器[J]. 声学学报 2019(04)

- [14].圆锥型压电换能器的动态设计与实验研究[J]. 机械设计与制造 2012(03)

- [15].压电换能器谐振频率动态检测的研究[J]. 自动化仪表 2011(05)

- [16].基于ANSYS的万向压电换能器仿真分析[J]. 压电与声光 2017(01)

- [17].利用压电换能器快速鉴别潲水油[J]. 食品与机械 2011(02)

- [18].级联式变截面压电换能器尺寸对其性能的影响[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [19].堆栈式压电换能器在路面振动环境中的输出效能研究[J]. 公路交通科技 2016(08)

- [20].基于自感知压电换能器的键合质量检测方法研究[J]. 中国机械工程 2012(14)

- [21].基于FPGA的压电换能器阻抗检测系统设计[J]. 电子世界 2017(22)

- [22].从压电换能器为Dust Networks节点供电[J]. 电子产品世界 2016(01)

- [23].路用叠层弓形压电换能器性能分析[J]. 压电与声光 2016(03)

- [24].结构参数对Cymbal压电换能器发电性能的影响研究[J]. 机械制造与自动化 2016(05)

- [25].基于新型压电换能器的加速度传感器研究[J]. 仪表技术与传感器 2016(09)

- [26].Cymbal压电换能器的有限元仿真研究[J]. 舰船电子工程 2019(05)

- [27].压电换能器机电特性的有限元分析及实验研究[J]. 压电与声光 2010(03)

- [28].端盖对压电换能器性能参数的影响分析[J]. 机械设计与制造 2018(12)

- [29].夹层式压电换能器开路电压影响因素[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [30].用于压电换能器的频率跟踪驱动电路设计[J]. 传感技术学报 2018(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fe1922d8fdf6cc0bb078937f.html