# 一种散热效果好的LED显示屏论文和设计-李佰生

### 全文摘要

本实用新型公开了一种散热效果好的LED显示屏，属于LED显示屏技术领域，包括外壳体和LED显示屏组，壳体内部通过螺栓活动连接有LED显示屏组，LED显示屏组后方通过螺栓固定连接有散热板，散热板内部贯穿设置有通风孔，散热板左右两侧均嵌套设置有定位板，两个定位板一侧均嵌入设置有主通风管，一侧主通风管内部嵌入设置有第一引风机，另一侧主通风管外部嵌套设置有散热模组。本实用新型通过铝材的散热性能好，可以使得进入到降温筒的空气迅速降温，使得空气遇冷，水雾液化呈水滴，再由风齿转动将水滴甩到降温筒中，达到对空气除湿的目的，防止通风孔内部积聚出水滴，避免了装置内部出现线路损坏。

### 主设计要求

1.一种散热效果好的LED显示屏，包括外壳体(1)和LED显示屏组(101)，所述外壳体(1)内部通过螺栓活动连接有LED显示屏组(101)，其特征在于：所述LED显示屏组(101)后方通过螺栓固定连接有散热板(2)，所述散热板(2)内部贯穿设置有通风孔(201)，所述散热板(2)左右两侧均嵌套设置有定位板(3)，两个所述定位板(3)一侧均嵌入设置有主通风管(301)，一侧所述主通风管(301)内部嵌入设置有第一引风机(4)，另一侧所述主通风管(301)外部嵌套设置有散热模组(5)；所述散热模组(5)包括第二引风机(501)、电热丝(502)、降温筒(503)、风齿(5031)，所述外壳体(1)背面嵌入设置有第二引风机(501)，所述第二引风机(501)另一侧通过螺栓固定连接有电热丝(502)，所述电热丝(502)另一侧嵌套设置有降温筒(503)，所述降温筒(503)内部转动连接有风齿(5031)。

### 设计方案

1.一种散热效果好的LED显示屏，包括外壳体(1)和LED显示屏组(101)，所述外壳体(1)内部通过螺栓活动连接有LED显示屏组(101)，其特征在于：所述LED显示屏组(101)后方通过螺栓固定连接有散热板(2)，所述散热板(2)内部贯穿设置有通风孔(201)，所述散热板(2)左右两侧均嵌套设置有定位板(3)，两个所述定位板(3)一侧均嵌入设置有主通风管(301)，一侧所述主通风管(301)内部嵌入设置有第一引风机(4)，另一侧所述主通风管(301)外部嵌套设置有散热模组(5)；

所述散热模组(5)包括第二引风机(501)、电热丝(502)、降温筒(503)、风齿(5031)，所述外壳体(1)背面嵌入设置有第二引风机(501)，所述第二引风机(501)另一侧通过螺栓固定连接有电热丝(502)，所述电热丝(502)另一侧嵌套设置有降温筒(503)，所述降温筒(503)内部转动连接有风齿(5031)。

2.如权利要求1所述的一种散热效果好的LED显示屏，其特征在于：所述通风孔(201)至少为八个，平行设置在散热板(2)内部。

3.如权利要求1所述的一种散热效果好的LED显示屏，其特征在于：所述散热板(2)、风齿(5031)均为铝材质散热板(2)、风齿(5031)。

4.如权利要求1所述的一种散热效果好的LED显示屏，其特征在于：所述风齿(5031)两侧均一体化设置有环形板，且风齿(5031)以环形板中点为圆心均匀排列在环形板上，且环形板另一侧通过皮带传动连接有驱动电机。

5.如权利要求1所述的一种散热效果好的LED显示屏，其特征在于：所述主通风管(301)嵌入设置于环形板内部，主通风管(301)与环形板之间通过轴承转动连接。

6.如权利要求1所述的一种散热效果好的LED显示屏，其特征在于：所述降温筒(503)底部嵌套设置有开口，且开口通过管道一直延伸出外壳体(1)底部。

7.如权利要求1所述的一种散热效果好的LED显示屏，其特征在于：所述LED显示屏组(101)、第一引风机(4)、第二引风机(501)、电热丝(502)、驱动电机均与外界电源之间通过导线电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于LED显示屏技术领域，具体为一种散热效果好的LED显示屏。

背景技术

LED显示屏是一种平板显示器，由一个个小的LED模块面板组成，用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备，由于LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关，灯球刚开始全是蓝光的，后面再加上荧光粉，根据用户的不同需要，调节出不同的光色，广泛使用的有红、绿、蓝、黄四种。由于LED工作电压低，能主动发光且有一定亮度，亮度又能用电压(或电流)调节，本身又耐冲击、抗振动、寿命长，所以在大型的显示设备中，尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。

但是由于LED显示屏在长时间进行使用时会发出热量，所以要对显示器进行降温，但是现有的降温装置在进行使用时，一般是直接将外界的空气吸入，由于温度差，会使得装置内部液化处小水滴，对装置造成影响，同时，现有的装置降温的面积不够大，降温的效果也较差，而水循环降温的生产成本高。

实用新型内容

本实用新型的目的在于：为了解决温度差使得装置内部易出现液化处小水滴，对装置造成影响，同时，现有的装置降温的面积不够大，降温的效果也较差以及水循环降温的生产成本高的问题，提供一种散热效果好的LED显示屏。

本实用新型采用的技术方案如下：一种散热效果好的LED显示屏，包括外壳体和LED显示屏组，所述外壳体内部通过螺栓活动连接有LED显示屏组，所述LED显示屏组后方通过螺栓固定连接有散热板，所述散热板内部贯穿设置有通风孔，所述散热板左右两侧均嵌套设置有定位板，两个所述定位板一侧均嵌入设置有主通风管，一侧所述主通风管内部嵌入设置有第一引风机，另一侧所述主通风管外部嵌套设置有散热模组；

所述散热模组包括第二引风机、电热丝、降温筒、风齿，所述外壳体背面嵌入设置有第二引风机，所述第二引风机另一侧通过螺栓固定连接有电热丝，所述电热丝另一侧嵌套设置有降温筒，所述降温筒内部转动连接有风齿。

其中，所述通风孔至少为八个，平行设置在散热板内部。

其中，所述散热板、风齿均为铝材质散热板、风齿。

其中，所述风齿两侧均一体化设置有环形板，且风齿以环形板中点为圆心均匀排列在环形板上，且环形板另一侧通过皮带传动连接有驱动电机。

其中，所述主通风管嵌入设置于环形板内部，主通风管与环形板之间通过轴承转动连接。

其中，所述降温筒底部嵌套设置有开口，且开口通过管道一直延伸出外壳体底部。

其中，所述LED显示屏组、第一引风机、第二引风机、电热丝、驱动电机均与外界电源之间通过导线电性连接。

综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型中，通过设有电热丝，风齿以环形板中点为圆心均匀排列在环形板上，电热丝加热使得空气温度升高，而风齿均为铝材质，当风齿进行转动，由于铝材的散热性能好，可以使得进入到降温筒的空气迅速降温，使得空气遇冷，水雾液化呈水滴，再由风齿转动将水滴甩到降温筒中，达到对空气除湿的目的，防止通风孔内部积聚出水滴，避免了装置内部出现线路损坏。

2、本实用新型中，通过设置散热板、风齿均为铝材质散热板、风齿，由于铝材质的导热系数高的物理特性，所以铝材在进行散热时的效果更好，更适合进行热传导散热，提高了散热模组的工作效率，同时生产成本更少。

3、本实用新型中，通过设置通风孔至少为八个，平行设置在散热板内部，利用两个引风机产生的负压，使得通风孔内部的空气流速加快，配合导热效率高的散热板，使得对LED显示屏组的降温效果更好，降温面大。

附图说明

图1为本实用新型的正面内部局部结构示意简图；

图2为本实用新型中侧面局部结构示意简图；

图3为本实用新型中散热模组结构爆炸示意简图；

图4为本实用新型中通风孔剖面局部结构示意简图。

图中标记：1、外壳体；2、散热板；3、定位板；4、第一引风机；5、散热模组；101、LED显示屏组；201、通风孔；301、主通风管；501、第二引风机；502、电热丝；503、降温筒；5031、风齿。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本实用新型的LED显示屏组、第一引风机、第二引风机、电热丝、驱动电机均可在市场或者私人订购所得。

本实用新型中：

参照图1-4，一种散热效果好的LED显示屏，包括外壳体1和LED显示屏组101，外壳体1内部通过螺栓活动连接有LED显示屏组101，LED显示屏组101后方通过螺栓固定连接有散热板2，散热板2内部贯穿设置有通风孔201，散热板2左右两侧均嵌套设置有定位板3，两个定位板3一侧均嵌入设置有主通风管301，一侧主通风管301内部嵌入设置有第一引风机4，另一侧主通风管301外部嵌套设置有散热模组5；

散热模组5包括第二引风机501、电热丝502、降温筒503、风齿5031，外壳体1背面嵌入设置有第二引风机501，第二引风机501另一侧通过螺栓固定连接有电热丝502，电热丝502另一侧嵌套设置有降温筒503，降温筒503内部转动连接有风齿5031。

参照图1、图2、图4，进一步的，通风孔201至少为八个，平行设置在散热板2内部，通风孔201内部通过通入空气，使得散热板2内部的空气流速加快，进而利用热传导，将LED显示屏组101产生的热量带走，以达到对LED显示屏组101进行降温的目的。

进一步的，散热板2、风齿5031均为铝材质散热板2、风齿5031，由于铝材质的导热系数高的物理特性，所以铝材在进行散热时的效果更好，更适合进行热传导散热。

参照图3，进一步的，风齿5031两侧均一体化设置有环形板，且风齿5031以环形板中点为圆心均匀排列在环形板上，且环形板另一侧通过皮带传动连接有驱动电机，当驱动电机进行转动，使得风齿5031进行转动，由于铝材的散热性能好，可以使得进入到降温筒503的空气迅速降温，使得空气遇冷，水雾液化呈水滴，再由风齿5031转动将水滴甩到降温筒503中，达到对空气除湿的目的，使得进入到通风孔201内部的空气更加干燥，防止通风孔201内部积聚出水滴。

参照图3-4，进一步的，主通风管301嵌入设置于环形板内部，主通风管301与环形板之间通过轴承转动连接，使得干燥的空气通过主通风管301进入到散热板2的通风孔201中，提高散热板2的降温效率。

参照图3，进一步的，降温筒503底部嵌套设置有开口，且开口通过管道一直延伸出外壳体1底部，管道将降温筒503内部的水滴通入到外界。

参照图1-4，进一步的，LED显示屏组101、第一引风机4、第二引风机501、电热丝502、驱动电机均与外界电源之间通过导线电性连接，首先通过第二引风机501将外界的空气引入到电热丝502处，电热丝502加热使得空气温度升高，再由风齿5031对空气进行降温除湿，降温除湿过的空气随着第一引风机4产生的负压经过通风孔201最后排出，使得对LED显示屏组101的降温效果更好。

工作原理：首先，给装置通上电，第二引风机501将外界的空气引入到电热丝502处，电热丝502加热使得空气温度升高，接着风齿5031均为铝材质，当驱动电机进行转动，使得风齿5031进行转动，由于铝材的散热性能好，可以使得进入到降温筒503的空气迅速降温，使得空气遇冷，水雾液化呈水滴，再由风齿5031转动将水滴甩到降温筒503中，达到对空气除湿的目的，防止通风孔201内部积聚出水滴，再接着，降温除湿过的空气随着第一引风机4产生的负压经过通风孔201，使得散热板2内部的空气流速加快，进而利用铝材的热传导高的物理原理，将LED显示屏组101产生的热量带走，以达到对LED显示屏组101进行降温的目的，最后带着热量的空气排出装置外。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920070634.2

申请日:2019-01-16

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209543803U

授权时间:20191025

主分类号:G09F 9/33

专利分类号:G09F9/33;H05K7/20

范畴分类:15E;

申请人:深圳市翔宇兴博光电有限公司

第一申请人:深圳市翔宇兴博光电有限公司

申请人地址:518105 广东省深圳市宝安区松岗街道东方社区华美路92号301、201B

发明人:李佰生

第一发明人:李佰生

当前权利人:深圳市翔宇兴博光电有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fe617e86c5515a54f7eaa111.html