# 一种钕铁硼镀片充磁定位工装论文和设计-马跃华

### 全文摘要

本实用新型涉及钕铁硼充磁技术领域，具体地说是一种钕铁硼镀片充磁定位工装，其特征在于该工装由不导磁电木底座、不导磁定位螺杆、下定位螺母、上定位螺母、盖板和定位料盘组成，所述的不导磁电木底座中部设有不导磁定位螺杆，所述的不导磁定位螺杆由下向上依次设有下定位螺母、定位料盘、盖板和上定位螺母，所述的下定位螺母和上定位螺母分别经螺纹套接在不导磁定位螺杆上，所述的定位料盘和盖板上分别设有通孔，定位料盘和盖板分别经通孔套接在不导磁定位螺杆上，通过上定位螺母和下定位螺母调节定位料盘和盖板的位置，具有结构简单、使用方便、充磁效果好、避免碰撞破损等优点。

### 主设计要求

1.一种钕铁硼镀片充磁定位工装，其特征在于该工装由不导磁电木底座、不导磁定位螺杆、下定位螺母、上定位螺母、盖板和定位料盘组成，所述的不导磁电木底座中部设有不导磁定位螺杆，所述的不导磁定位螺杆由下向上依次设有下定位螺母、定位料盘、盖板和上定位螺母，所述的下定位螺母和上定位螺母分别经螺纹套接在不导磁定位螺杆上，所述的定位料盘和盖板上分别设有通孔，定位料盘和盖板分别经通孔套接在不导磁定位螺杆上，通过上定位螺母和下定位螺母调节定位料盘和盖板的位置，使定位料盘和盖板位于不导磁定位螺杆的中部位置进而处于充磁机的中部位置，实现更好的充磁。

### 设计方案

1.一种钕铁硼镀片充磁定位工装，其特征在于该工装由不导磁电木底座、不导磁定位螺杆、下定位螺母、上定位螺母、盖板和定位料盘组成，所述的不导磁电木底座中部设有不导磁定位螺杆，所述的不导磁定位螺杆由下向上依次设有下定位螺母、定位料盘、盖板和上定位螺母，所述的下定位螺母和上定位螺母分别经螺纹套接在不导磁定位螺杆上，所述的定位料盘和盖板上分别设有通孔，定位料盘和盖板分别经通孔套接在不导磁定位螺杆上，通过上定位螺母和下定位螺母调节定位料盘和盖板的位置，使定位料盘和盖板位于不导磁定位螺杆的中部位置进而处于充磁机的中部位置，实现更好的充磁。

2.根据权利要求1所述的一种钕铁硼镀片充磁定位工装，其特征在于所述的定位料盘设为至少三个上端开口的单元料盘堆叠而成，单元料盘内设有镀片盛放腔，所述的单元料盘的外壁上端设有环形凸起，所述的单元料盘的底部设有与环形凸起位置相同的环形凹槽，相邻的单元料盘通过环形凸起和环形凹槽实现定位连接。

3.根据权利要求2所述的一种钕铁硼镀片充磁定位工装，其特征在于所述的单元料盘的镀片盛放腔的厚度大于镀片厚度0-6mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及钕铁硼充磁技术领域，具体地说是一种结构简单、使用方便、充磁效果好、避免碰撞破损的钕铁硼镀片充磁定位工装。

背景技术

众所周知，钕铁硼简单来讲是一种磁铁，和我们平时见到的磁铁所不同的是，其优异的磁性能而被称为\

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921156940.4

申请日:2019-07-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209843424U

授权时间:20191224

主分类号:H01F13/00

专利分类号:H01F13/00

范畴分类:38B;

申请人:荣成宏秀山磁业有限公司

第一申请人:荣成宏秀山磁业有限公司

申请人地址:264300 山东省威海市荣成市人和镇宋家庄村

发明人:马跃华;刘楠

第一发明人:马跃华

当前权利人:荣成宏秀山磁业有限公司

代理人:于涛

代理机构:37202

代理机构编号:威海科星专利事务所 37202

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fe935445d3f5675b29e907e4.html