# 真空净化处理工艺参数对PDC耐磨性的影响

### 论文摘要

研究了真空净化处理工艺中氢气还原条件、烧结温度、烧结时间等工艺参数对不同粒度PDC耐磨性的影响,并对不同真空工艺条件下生产的PDC耐磨性进行检测与分析,发现金属粘结剂氧含量越小,真空还原效果越显著;金刚石原料粒度越细所需真空烧结的温度越高、时间越长。试验得出了不同粒度的PDC复合体坯料试样氢气还原、烧结温度、烧结时间等最佳工艺参数,在此真空工艺条件下, PDC磨耗比数值最高。

### 论文目录

- 1 试样制备与实验方法

- 1.1 试样制备

- 1.2 实验方法

- 2 实验结果与分析

- 2.1 真空条件下烧结工艺对PDC耐磨性的影响

- 2.2 还原气氛下对PDC耐磨性的影响

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张涛,卢灿华,刘俊涛,窦明,朱培

关键词: 钴粉,金刚石,氢气还原,真空净化,耐磨性

来源: 超硬材料工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 豫西工业集团中南钻石有限公司

分类号: TQ163

页码: 13-17

总页数: 5

文件大小: 1307K

下载量: 36

### 相关论文文献

- [1].再生混凝土耐磨性能试验[J]. 低温建筑技术 2011(01)

- [2].浸渍纸层压木质地板耐磨性能检验偏差因素的探讨[J]. 科学技术创新 2019(23)

- [3].浅析纺织品耐磨性能标准测试方法(双轮磨法)[J]. 中国纤检 2018(07)

- [4].基于梯度技术提高水轮机耐磨性能的研究[J]. 水力发电 2014(04)

- [5].皮鞋跟面耐磨性能测试方法的研究[J]. 中国皮革 2012(02)

- [6].革制品耐磨性能测试标准的比较与分析[J]. 西部皮革 2018(09)

- [7].钒对高铬铸铁耐磨性能的影响机理研究[J]. 热加工工艺 2011(05)

- [8].聚苯硫醚耐磨性能研究[J]. 工程塑料应用 2011(07)

- [9].激光处理压铸用模具钢的耐磨性能研究[J]. 特种铸造及有色合金 2008(03)

- [10].鼹鼠趾仿生及表面热处理提高齿形开沟刀减阻耐磨性能[J]. 农业工程学报 2019(12)

- [11].无机颗粒增强聚合物基复合材料耐磨性能影响因素研究进展[J]. 复合材料学报 2015(06)

- [12].疏浚聚氨酯管道耐磨性能试验[J]. 现代矿业 2013(07)

- [13].新型中锰马氏体高强度钢的耐磨性能[J]. 钢铁 2012(12)

- [14].新型铝合金的组织与耐磨性能研究[J]. 上海金属 2020(01)

- [15].汽车钢帘线用拉丝液耐磨性能的研究[J]. 应用化工 2019(01)

- [16].捻度与合股数对纱与纱磨损耐磨性的影响[J]. 纺织科技进展 2019(05)

- [17].两种高强高韧性马氏体钢的耐磨性能[J]. 金属热处理 2018(01)

- [18].聚氨酯改性环氧树脂复合材料的制备及其耐磨性能[J]. 材料保护 2018(06)

- [19].聚醚醚酮复合材料耐磨性能的研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2013(01)

- [20].汽车发动机机油泵链耐磨性能对比分析[J]. 价值工程 2010(17)

- [21].家具板材耐磨性能检测装置的研究与设计[J]. 林业和草原机械 2020(02)

- [22].45~#钢非光滑处理后耐磨性能的研究[J]. 中国包装工业 2015(23)

- [23].碱渣混凝土耐磨性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2013(09)

- [24].颚式破碎机衬板的耐磨性能研究[J]. 煤矿机械 2016(02)

- [25].65Mn钢表面熔敷硬质合金及其耐磨性能[J]. 材料热处理学报 2015(03)

- [26].钛合金的表面渗碳工艺及其耐磨性能[J]. 机械工程材料 2008(01)

- [27].纱线基本参数对其耐磨性的影响[J]. 上海纺织科技 2018(05)

- [28].掺镍渣对混凝土耐磨性能的影响研究[J]. 硅酸盐通报 2015(11)

- [29].混凝土耐磨性能检测与研究[J]. 科技与企业 2014(20)

- [30].低碳钢表面渗碳及其耐磨性能研究[J]. 山西农业大学学报(自然科学版) 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/feb58d3cbaef4d05161922e8.html