# 一种用于防坠器的旋转轴论文和设计-冯明华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于防坠器的旋转轴，包括用于依次安装调节盘、制动盘、刹车盘及绕绳盘的旋转轴，旋转轴从左至右依次为第一安装部、固定部、支撑部及第二安装部，支撑部上径向延伸有抵肩，第二安装部的端部开设有延伸至抵肩的安装孔，第二安装部的周壁开设有用于安装涡卷弹簧的直槽，直槽从第二安装部延伸至抵肩且贯穿至安装孔，支撑部的周壁开设有键槽，且所述键槽位于固定部与抵肩之间，固定部靠近第一安装部一端的周壁设有螺接部，螺接部上螺纹连接有调节螺母，固定部的周壁开设有至少一组便于安装止动垫片的长槽，且长槽贯穿于固定部的端部，具有较为简单的结构，轴向定位更加方便，效果较好。

### 主设计要求

1.一种用于防坠器的旋转轴，其特征在于：包括用于依次安装调节盘(2)、制动盘(3)、刹车盘(4)及绕绳盘(5)的旋转轴(1)，所述旋转轴(1)从左至右依次为第一安装部(11)、固定部(12)、支撑部(13)及第二安装部(14)，所述支撑部(13)上径向延伸有抵肩(131)，所述第二安装部(14)的端部开设有延伸至抵肩(131)的安装孔(141)，所述第二安装部(14)的周壁开设有用于安装涡卷弹簧(7)的直槽(142)，所述直槽(142)从第二安装部(14)延伸至抵肩(131)且贯穿至安装孔(141)，所述支撑部(13)的周壁开设有键槽(132)，且所述键槽(132)位于固定部(12)与抵肩(131)之间，通过平键(133)将绕绳盘(5)键合于支撑部(13)，所述固定部(12)靠近第一安装部(11)一端的周壁设有螺接部(121)，所述螺接部(121)上螺纹连接有调节螺母(122)，所述固定部(12)的周壁开设有至少一组便于安装止动垫片(6)的长槽(123)，且所述长槽(123)贯穿于固定部(12)的端部，所述止动垫片(6)、调节盘(2)、制动盘(3)、刹车盘(4)及绕绳盘(5)从左至右依次锁紧于调节螺母(122)与抵肩(131)之间。

### 设计方案

1.一种用于防坠器的旋转轴，其特征在于：包括用于依次安装调节盘(2)、制动盘(3)、刹车盘(4)及绕绳盘(5)的旋转轴(1)，所述旋转轴(1)从左至右依次为第一安装部(11)、固定部(12)、支撑部(13)及第二安装部(14)，所述支撑部(13)上径向延伸有抵肩(131)，所述第二安装部(14)的端部开设有延伸至抵肩(131)的安装孔(141)，所述第二安装部(14)的周壁开设有用于安装涡卷弹簧(7)的直槽(142)，所述直槽(142)从第二安装部(14)延伸至抵肩(131)且贯穿至安装孔(141)，所述支撑部(13)的周壁开设有键槽(132)，且所述键槽(132)位于固定部(12)与抵肩(131)之间，通过平键(133)将绕绳盘(5)键合于支撑部(13)，所述固定部(12)靠近第一安装部(11)一端的周壁设有螺接部(121)，所述螺接部(121)上螺纹连接有调节螺母(122)，所述固定部(12)的周壁开设有至少一组便于安装止动垫片(6)的长槽(123)，且所述长槽(123)贯穿于固定部(12)的端部，所述止动垫片(6)、调节盘(2)、制动盘(3)、刹车盘(4)及绕绳盘(5)从左至右依次锁紧于调节螺母(122)与抵肩(131)之间。

2.根据权利要求1所述的一种用于防坠器的旋转轴，其特征在于：所述第一安装部(11)的端部开设有便于安装的中心孔(111)。

3.根据权利要求1所述的一种用于防坠器的旋转轴，其特征在于：所述长槽(123)的长度长于螺接部(121)的长度。

4.根据权利要求1所述的一种用于防坠器的旋转轴，其特征在于：所述抵肩(131)与支撑部(13)一体成型。

5.根据权利要求1所述的一种用于防坠器的旋转轴，其特征在于：所述固定部(12)周向均布开设有两组长槽(123)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及防坠安全的技术领域，特别涉及一种用于防坠器的旋转轴。

背景技术

防坠器是一种安全防护装置，广泛地应用于建筑工地、救援工作以及高楼洗窗等范畴，用来提供预防坠落的功能，使人员在高处作业时能确保安全，防坠器上的旋转轴转动连接于壳体中心，且所述旋转轴上安装有绳索轮等零部件，目前对旋转轴上的零部件进行轴向定位时，定位操作较困难且效果较差。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种用于防坠器的旋转轴，结构较为简单，轴向定位更加方便，效果较好。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种用于防坠器的旋转轴，包括用于依次安装调节盘、制动盘、刹车盘及绕绳盘的旋转轴，所述旋转轴从左至右依次为第一安装部、固定部、支撑部及第二安装部，所述第一安装部与第二安装部可自转地安装于防坠器的壳体的几何中心，所述支撑部上径向延伸有抵肩，所述第二安装部的端部开设有延伸至抵肩的安装孔，所述第二安装部的周壁开设有用于安装涡卷弹簧的直槽，所述直槽从第二安装部延伸至抵肩且贯穿至安装孔，所述支撑部的周壁开设有键槽，且所述键槽位于固定部与抵肩之间，通过平键将绕绳盘键合于支撑部，所述固定部靠近第一安装部一端的周壁设有螺接部，所述螺接部上螺纹连接有调节螺母，所述固定部的周壁开设有至少一组便于安装止动垫片的长槽，且所述长槽贯穿于固定部的端部，所述止动垫片、调节盘、制动盘、刹车盘及绕绳盘从左至右依次锁紧于调节螺母与抵肩之间。

进一步地，所述第一安装部的端部开设有便于安装的中心孔。

进一步地，所述长槽的长度长于螺接部的长度。

进一步地，所述抵肩与支撑部一体成型。

进一步地，所述固定部周向均布开设有两组长槽。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

一种用于防坠器的旋转轴，所述第二安装部的端部开设有延伸至抵肩的安装孔，所述第二安装部的周壁开设有用于安装涡卷弹簧的直槽，安装时，将涡卷弹簧的中心端伸入直槽并延伸至安装孔内，通过销轴伸入安装孔内并将涡卷弹簧弯折并压紧于安装孔的内壁，以将涡卷弹簧锁紧的效果更加；所述固定部上周向均布开设有两组长槽，将绕绳盘的端部抵设于抵肩，再将刹车盘、制动盘、调节盘依次伸入支撑部，最后将止动垫片沿着长槽伸入固定部，调节螺母螺旋拧入螺接部并贴合止动垫片，以使止动垫片、调节盘、制动盘、刹车盘及绕绳盘从左至右依次锁紧于调节螺母与抵肩之间，且调节螺母螺旋拧入时，止动垫片因限位而与调节盘不发生相对旋转，便于调节螺母将止动垫片、调节盘、制动盘、刹车盘及绕绳盘锁紧，且锁紧效果较好。

附图说明

图1是本实用新型的壳体的示意图；

图2是本实用新型的剖视图；

图3是本实用新型的爆炸图；

图4是本实用新型的结构示意图；

图5是本实用新型的旋转轴与止动垫片的示意图；

图6是本实用新型的旋转轴的剖视图；

图7是本实用新型的涡卷弹簧的安装示意图。

图中：1、旋转轴；11、第一安装部；111、中心孔；12、固定部；121、螺接部；122、调节螺母；123、长槽；13、支撑部；131、抵肩；132、键槽；133、平键；14、第二安装部；141、安装孔；142、直槽；2、调节盘；3、制动盘；4、刹车盘；5、绕绳盘；6、止动垫片；7、涡卷弹簧；8、壳体。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

如图1-7所示，一种用于防坠器的旋转轴，包括用于依次安装调节盘2、制动盘3、刹车盘4及绕绳盘5的旋转轴1，所述旋转轴1从左至右依次为第一安装部11、固定部12、支撑部13及第二安装部14，所述第一安装部11与第二安装部14活动安装于防坠器的壳体8的几何中心，且所述旋转轴1可相对于壳体8进行自转，所述支撑部13上径向延伸有抵肩131，所述第二安装部14的端部开设有延伸至抵肩131的安装孔141，所述第二安装部14的周壁开设有用于安装涡卷弹簧7的直槽142，所述直槽142从第二安装部14延伸至抵肩131且贯穿至安装孔141，所述支撑部13的周壁开设有键槽132，且所述键槽132位于固定部12与抵肩131之间，通过平键133将绕绳盘5键合于支撑部13，所述固定部12靠近第一安装部11一端的周壁设有螺接部121，所述螺接部121上螺纹连接有调节螺母122，所述固定部12的周壁开设有至少一组便于安装止动垫片6的长槽123，(本实用新型为固定部12周向均布开设两组长槽123)且所述长槽123贯穿于固定部12的端部，所述止动垫片6、调节盘2、制动盘3、刹车盘4及绕绳盘5从左至右依次锁紧于调节螺母122与抵肩131之间。

所述第一安装部11的端部开设有便于安装的中心孔111，通过开设中心孔111便于将第一安装部11固定于夹具上，以便于将涡卷弹簧7弯折并压紧于安装孔141的内壁，以将涡卷弹簧7锁紧的效果更加。

所述长槽123的长度长于螺接部121的长度，通过上述设置，使止动垫片6伸入于长槽123并靠近支撑部13；所述抵肩131与支撑部13一体成型，以使止动垫片6、调节盘2、制动盘3、刹车盘4及绕绳盘5的轴向定位更加紧凑。

本实用新型的基本工作原理为：

一种用于防坠器的旋转轴，所述第二安装部14的端部开设有延伸至抵肩131的安装孔141，所述第二安装部14的周壁开设有用于安装涡卷弹簧7的直槽142，安装时，将涡卷弹簧7的中心端伸入直槽142并延伸至安装孔141内，通过销轴伸入安装孔141内并将涡卷弹簧7弯折并压紧于安装孔141的内壁，以将涡卷弹簧7锁紧的效果更加；所述固定部12上周向均布开设有两组长槽123，将绕绳盘5的端部抵设于抵肩131，再将刹车盘4、制动盘3、调节盘2依次伸入支撑部13，最后将止动垫片6沿着长槽123伸入固定部12，调节螺母122螺旋拧入螺接部121并贴合止动垫片6，以使止动垫片6、调节盘2、制动盘3、刹车盘4及绕绳盘5从左至右依次锁紧于调节螺母122与抵肩131之间，且调节螺母122螺旋拧入时，止动垫片6因限位而与调节盘2不发生相对旋转，便于调节螺母122将止动垫片6、调节盘2、制动盘3、刹车盘4及绕绳盘5锁紧，且锁紧效果较好。

以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式，故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本实用新型专利申请范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920061891.X

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209564551U

授权时间:20191101

主分类号:A62C 35/00

专利分类号:A62C35/00;E04G21/32

范畴分类:16H;

申请人:绍兴市三犇机电有限公司

第一申请人:绍兴市三犇机电有限公司

申请人地址:312000 浙江省绍兴市越城区袍江越英路以东厂房一楼

发明人:冯明华

第一发明人:冯明华

当前权利人:绍兴市三犇机电有限公司

代理人:韩云涵

代理机构:33274

代理机构编号:绍兴普华联合专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fed08282903b476f6a92df52.html