# 钴离子论文_代永莲,贾宏敏,李瑾,金佳一,胡文博

导读:本文包含了钴离子论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:离子,荧光,探针,合金,氧化钨,碘化银,纳米。

### 钴离子论文文献综述

代永莲,贾宏敏,李瑾,金佳一,胡文博[1]（2019）在《基于香豆素的钴离子荧光探针的合成及性能》一文中研究指出为了快速准确地检测生物样品和环境中钴离子(Co2+)的含量,以4-二乙氨基水杨醛和丙二酸二乙酯为原料,合成7-二乙氨基香豆素-3-酰肼,与噻吩甲酰甲醛水合物通过席夫碱缩合反应制备探针CL,并通过核磁共振氢谱对其结构进行了表征。通过紫外-可见光谱和荧光发射光谱研究发现,在乙腈溶液中,CL可专一性检测Co2+,检测限为8μM。通过Job's-plot分析法和荧光滴定拟合,证明CL与Co2+按1:1模式配位。(本文来源于《辽宁科技大学学报》期刊2019年04期）

杜岩滨,李卫平,朱立群[2]（2019）在《钴离子和镍离子用量对电镀硬金层显微硬度和电接触性能的影响》一文中研究指出为了在提高零件表面金层硬度的同时不降低表面电接触性能,在普通镀金液中加入0.2～0.6 g/L钴或0.1～0.5 g/L镍离子,电镀得到了金黄色的Au-Co合金镀层(Co质量分数为0.1%～0.7%)和Au-Ni合金镀层(Ni质量分数为0.2%～1.6%),其显微硬度分别为150～190 HV和170～250 HV。2种硬金层都均匀、细致,结合力良好,接触电阻低于2 mΩ。降低黄铜基体的表面粗糙度有利于降低硬金层的接触电阻。(本文来源于《电镀与涂饰》期刊2019年13期）

黄健恒,张先文,杨志贤,杨庚泉,任涛涛[3]（2019）在《负载钴离子含氟硅橡胶杂化膜的制备及富氧性能》一文中研究指出以乙丙橡胶来负载钴离子,并与含氟硅树脂一起引入到硅橡胶中,通过硅氢加成反应,在室温下制备出一种新型叁元杂化膜。试验结果表明,在30℃和0.025 MPa压差条件下,叁元杂化交联膜的P(O_2)和a(O_2/N_2)分别为684 Barrer和7.49,分离性能明显优于普通的含氟硅橡胶膜,富氧性能也超越了Robeson上限。与普通的含氟硅橡胶膜相比,钴离子络合物可与含氟组分之间可产生协同作用,使得对氧的促进输送作用更为显着,从而导致其氧氮分离性能进一步提高。乙丙橡胶具有良好的韧性可改善硅树脂引入而产生的变脆。(本文来源于《广州化学》期刊2019年04期）

李思汗,王彦,诸静,于俊荣,胡祖明[4]（2019）在《钴离子掺杂聚多巴胺/聚苯乙烯复合材料》一文中研究指出为实现多巴胺的高效聚合,将Co~(2+)引入多巴胺反应体系中,Co~(2+)的催化作用实现了多巴胺的快速聚合。在聚苯乙烯(PS)微球上黏附聚多巴胺(PDA),与不加金属离子的反应相比,当添加的CoCl_2·6H_2O对多巴胺的物质的量分数为40%时,得到相同PDA含量的复合微球的反应时间可以从16 h缩短至1 h,并且复合微球中PDA以及Co含量随着CoCl_2·6H_2O添加量的增加以及反应时间的延长而增加。复合微球粉末经过热压得到的复合材料具有叁维网络结构,Co~(2+)的加入使得PDA与PS具有更好的相容性。PDA·Co/PS复合材料的热性能和力学性能比PDA/PS有更多的提升。(本文来源于《合成纤维》期刊2019年05期）

沈建华,宋琦,姚兵,黄正梁,王靖岱[5]（2019）在《钴离子对阳离子交换树脂氧化裂解反应的催化作用》一文中研究指出氧化裂解能有效增大放射性废阳离子交换树脂的减容比,但是较高的裂解温度易导致核素挥发。为了降低裂解温度,以硝酸钴和阳离子交换树脂为原料,制备了不同钴含量的含钴树脂,在热重分析仪上考察了钴含量对树脂裂解反应的影响。采用离子交换的方法掺入10～40 g/L的钴离子,可以使树脂共聚物基体裂解峰的峰值温度降低232～263℃,而对减容比的影响较小。通过对残渣的XRD、FT-IR、XPS及元素分析,发现由钴离子转化形成的氧化钴对共聚物基体的裂解具有催化作用,促进了硫键(—S—)的断裂,使裂解温度降低。(本文来源于《化工学报》期刊2019年07期）

李百川[6]（2019）在《光电化学传感技术在白酒酒精度、饮用水中钴离子和硫离子检测中的应用研究》一文中研究指出光电化学(PEC)分析具有灵敏度高、响应快速、设备简单、易微型化等优点,在食品安全检测领域受到人们的广泛关注。光电化学材料对光电化学传感器的性能影响很大,本论文分别以叁氧化钨(WO_3)和碘化银(AgI)为光电半导体,利用金纳米颗粒(AuNPs)优异的导电性以及表面等离子体共振效应(SPR),提高光电半导体的光生电子-空穴对分离效率,改善光电极的PEC性能,构建基于垂直排列板状(VAP)-WO_3/AuNPs/氟掺杂的氧化锡(FTO)和基于AgI/AuNPs/FTO的PEC传感器,分别实现对乙醇和硫离子(S~(2-))的快速、灵敏检测。此外,利用壳聚糖(CS)对WO_3光生空穴的消耗及对钴离子(Co(II))特殊的螯合作用,构建基于CS/WO_3/FTO的PEC传感器,实现对自来水中Co(II)的快速检测。本论文主要研究内容包括:(1)构建一种基于AuNPs敏化的VAP-WO_3光电极,应用于乙醇的无酶PEC传感。制备光电极时,首先将AuNPs电沉积于FTO上,然后在AuNPs/FTO表面上水热生长VAP-WO_3,得到VAP-WO_3/AuNPs/FTO。由于AuNPs的SPR效应及良好的导电性,VAP-WO_3/AuNPs/FTO的光吸收效率和光电子-空穴分离效率得到改善,其光电流获得显着提高。由于乙醇具有良好的还原性能,其可作为空穴捕获剂增强电极的光电流。经研究,所构建的PEC传感器检测乙醇浓度,其线性范围为1.0-1000μmol L~(-1),检测限为0.5μmol L~(-1),检测性能与酶基乙醇传感器近似。将VAP-WO_3/AuNPs/FTO应用于酒类中酒精度的测定,检测结果与标识值相符,说明所建立的方法有较好的可行性。(2)构建基于CS/WO_3/FTO的PEC传感器,实现对Co(II)的检测。CS可以增强WO_3的可见光吸收范围并消耗其光生空穴,提高WO_3/FTO的PEC性能;此外,CS具有较强的螯合能力,能够从水中有效地吸附Co(II),而所形成的Co-CS复合物阻碍CS糖苷键的断裂,防止CS被光生空穴氧化,导致CS/WO_3/FTO光电流减小。经研究,在最优条件下,Co(II)浓度在1.0~60.0μmol L~(-1)范围内与光电流的降低值有良好线性关系,检测限为0.3μmol L~(-1)。所构建的PEC传感平台应用于自来水样中Co(II)的加标回收检测,结果令人满意。(3)构建基于AgI/AuNPs/FTO的PEC传感平台,实现对S~(2-)的检测。AgI的溶度积常数K_(sp)为8.3×10~(-17),与S~(2-)反应后,可形成更稳定的Ag_2S(K_(sp)=6.3×10~(-50))。研究发现,Ag_2S/FTO的紫外可见吸收峰较AgI/FTO红移,且吸光度更大,电极光电流更强。利用AuNPs与AgI复合,使AgI/FTO的光伏极性发生反转,光电流方向改变,进一步提高检测S~(2-)的灵敏度。在最优条件下,S~(2-)浓度分别在0.2~5.0和5.0~50μmol L~(-1)时和光电流值呈良好的线性关系,检测限为0.08μmol L~(-1)。将本传感器用于自来水中S~(2-)的加标回收实验,结果令人满意。(本文来源于《集美大学》期刊2019-05-08）

朱红求,周涛,李勇刚,陈俊名[7]（2019）在《基于提升建模的锌离子与钴离子浓度紫外可见吸收光谱检测方法》一文中研究指出紫外可见分光光度法检测高浓度Zn离子和痕量Co(Ⅱ)离子混合溶液时,由于Zn(Ⅱ)离子对痕量Co(Ⅱ)离子吸收光谱的掩蔽,以及两种离子之间化学性质相近,经常导致光谱重迭、相互干扰。针对这一问题,本研究提出一种基于提升建模的Zn(Ⅱ)离子和Co(Ⅱ)离子浓度紫外可见吸收光谱检测方法。本方法通过对校正集加权采样获得子数据集;然后使用子数据集建立不同压缩比的LASSO回归子模型集,使用赤池信息量准则(AIC)选择最优子模型;根据子模型对建模样本的误差大小,更新样本权重,重复迭代建模至子模型收敛;最后根据子模型的预测性能给予子模型不同的权重,加权融合子模型得到最终的总模型。共获得80组Zn(Ⅱ)离子和Co(Ⅱ)离子混合溶液的紫外可见光谱数据集,将本方法与全波段的偏最小二乘(PLS)、蒙特卡洛无信息变量消除(MCUVE)-PLS及竞争自适应重加权采样(CARS)-PLS进行了比较分析,对于Zn(Ⅱ)离子,本方法保留的有效波长点个数相比PLS、MCUVE-PLS和CARS-PLS都大幅减少,预测均方根误差相对于PLS、MCUVEPLS和CARS-PLS分别减少55. 3%、21. 3%和1. 64%。对于Co(Ⅱ)离子,本方法保留的有效波长点个数相比MCUVE-PLS和CARS-PLS大量减少,降低了模型的复杂度,预测均方根误差相对于PLS、MCUVE-PLS和CARS-PLS分别减少71.4%、46.2%和54.8%。(本文来源于《分析化学》期刊2019年04期）

程潇,高爱芹,陈煌煌,谢孔良,侯爱芹[8]（2018）在《一种基于萘酰亚胺染料的钴离子荧光探针的合成及性能》一文中研究指出以4-溴-1, 8-萘二甲酸酐为主要原料,合成了一种新型结构Co~(2+)荧光探针(M3)。利用紫外-可见吸收光谱、红外光谱和核磁共振氢谱对其结构进行了表征。研究了在不同溶剂中M3的紫外-可见吸收光谱和荧光光谱,并探究了Cr~(3+)、Al~(3+)、K~+、Zn~(2+)、Fe~(3+)、Mg~(2+)、Ca~(2+)、Co~(2+)、Ag~+对该化合物荧光光谱的影响。结果发现,Co~(2+)能让其荧光显着地猝灭。在探针浓度为1.6×10~(-5)mol/L时,Co~(2+)的浓度在0～3.2×10~(-5)mol/L范围内,探针荧光强度和Co~(2+)浓度成良好的线性关系,可用于钴离子的定性和定量检测。(本文来源于《印染》期刊2018年23期）

王宁,爱军[9]（2018）在《基于荧光铜纳米簇用于钴离子的超灵敏免标记检测》一文中研究指出为了检测浓度超标的重金属离子,探讨了一种新的荧光探针传感器检测法。利用柠檬酸钠作为还原剂合成铜纳米晶,然后加入半胱氨酸作为刻蚀剂和保护剂,与铜纳米晶配体交换反应合成荧光铜纳米簇,以铜纳米簇作为荧光探针建立了一种检测水样中重金属钴离子的方法。该方法是基于钴离子存在时,破坏铜纳米簇,导致荧光迅速降低。在较宽的钴离子浓度范围(1~100μmol/L)内,铜纳米簇荧光淬灭程度与浓度呈线性关系(R=0.970 0),其检出限较低(0.567 1μmol/L)。铜纳米簇传感器特异性选择钴离子,不受其他金属离子干扰,检测的选择性较好。基于此,完成对钴离子的超灵敏免标记检测,且EDTA可作为钴离子的螯合剂,实现了铜纳米簇传感器的循环反复使用。(本文来源于《化学试剂》期刊2018年09期）

芮孟瑜,何柳青,吴梓谦,林东尔,廖佩吟[10]（2018）在《叁种钴基口腔修复体合金在与茶饮品作用下钴离子析出的比较》一文中研究指出目的 :通过连续浸泡实验探究叁种钴基口腔修复体合金与叁种不同种类茶饮品作用后钴离子的析出及金属表面腐蚀情况。方法 :将铸造bego钴铬合金、CW-CC型国产牙科烤瓷钴基生物合金及SLMCW-CC型国产牙科烤瓷钴基生物合金的标准试件经过逐级打磨、清洗及干燥后,放入分别由已处理的茶饮品、人工唾液及蒸馏水配制的液体中,恒温55℃连续浸泡4h,并以此为一个单循环,每次循环收集旧液,加入新液,进行24个单循环完成实验后,使用电感耦合等离子发射光谱仪(ICP-OES)测定溶液中析出的钴离子的量,并使用扫描电子显微镜观察金属表面形貌。结果 :叁种合金的实验组溶液中钴离子析出均为铸造bego钴铬合金组> CW-CC钴基合金组> SLM钴铬合金组,对照组与实验组一致。同一种金属试件实验组溶液中钴离子的析出均大于对照组溶液中的析出,差异明显。各实验组金属在浸泡前与浸泡后表面形貌有不同程度的改变。结论 :茶饮品对叁种钴基口腔修复体合金中钴离子的析出均具有促进作用,其中对铸造bego钴铬合金作用最强,并且对金属表面具有一定腐蚀作用。(本文来源于《中国金属通报》期刊2018年07期）

### 钴离子论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了在提高零件表面金层硬度的同时不降低表面电接触性能,在普通镀金液中加入0.2～0.6 g/L钴或0.1～0.5 g/L镍离子,电镀得到了金黄色的Au-Co合金镀层(Co质量分数为0.1%～0.7%)和Au-Ni合金镀层(Ni质量分数为0.2%～1.6%),其显微硬度分别为150～190 HV和170～250 HV。2种硬金层都均匀、细致,结合力良好,接触电阻低于2 mΩ。降低黄铜基体的表面粗糙度有利于降低硬金层的接触电阻。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 钴离子论文参考文献

[1].代永莲,贾宏敏,李瑾,金佳一,胡文博.基于香豆素的钴离子荧光探针的合成及性能[J].辽宁科技大学学报.2019

[2].杜岩滨,李卫平,朱立群.钴离子和镍离子用量对电镀硬金层显微硬度和电接触性能的影响[J].电镀与涂饰.2019

[3].黄健恒,张先文,杨志贤,杨庚泉,任涛涛.负载钴离子含氟硅橡胶杂化膜的制备及富氧性能[J].广州化学.2019

[4].李思汗,王彦,诸静,于俊荣,胡祖明.钴离子掺杂聚多巴胺/聚苯乙烯复合材料[J].合成纤维.2019

[5].沈建华,宋琦,姚兵,黄正梁,王靖岱.钴离子对阳离子交换树脂氧化裂解反应的催化作用[J].化工学报.2019

[6].李百川.光电化学传感技术在白酒酒精度、饮用水中钴离子和硫离子检测中的应用研究[D].集美大学.2019

[7].朱红求,周涛,李勇刚,陈俊名.基于提升建模的锌离子与钴离子浓度紫外可见吸收光谱检测方法[J].分析化学.2019

[8].程潇,高爱芹,陈煌煌,谢孔良,侯爱芹.一种基于萘酰亚胺染料的钴离子荧光探针的合成及性能[J].印染.2018

[9].王宁,爱军.基于荧光铜纳米簇用于钴离子的超灵敏免标记检测[J].化学试剂.2018

[10].芮孟瑜,何柳青,吴梓谦,林东尔,廖佩吟.叁种钴基口腔修复体合金在与茶饮品作用下钴离子析出的比较[J].中国金属通报.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fed67c7d1510d742103cb1a5.html