# 双螺线管套管结构的液压油金属颗粒检测传感器

### 论文摘要

提出一种双螺线管套管结构的液压油液金属颗粒检测传感器。理论分析表明,套管结构传感器能够耦合外部螺线管线圈磁场强度和利用双螺线管线圈之间的互感,有效增加金属颗粒通过检测区域的电感变化量。选择电感变化量、平均噪声、信噪比作为传感器检测效果评价指标,对比实验的统计结果表明,检测相同粒径的金属颗粒,套管结构传感器不但未增加检测噪声,而且在电感变化量、信噪比方面都要优于单管结构传感器,随着铁颗粒粒径的增加,其检测效果的优越性越明显。检测直径为110～120μm铁颗粒和铜颗粒时,电感变化量分别提升2. 4和1. 7倍,其检测信噪比均提升1. 8倍。颗粒检测下限实验表明,套管结构传感器能够检测直径大于30μm的铁颗粒和直径大于90μm的铜颗粒。研究对提高螺线管型电感检测传感器的检测灵敏度具有参考价值。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 传感器设计与检测原理

- 1.1 传感器设计

- 1.2 双螺线管套管结构电感检测原理

- 2 传感器制作与检测系统搭建

- 2.1 传感器制作

- 2.2 检测系统搭建

- 3 实验分析

- 3.1 对比检测实验

- 3.2 检测下限

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马来好,张洪朋,乔卫亮,徐志伟,陈海泉

关键词: 螺线管,微流控,传感器,金属颗粒

来源: 仪器仪表学报 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 石油天然气工业,自动化技术

单位: 大连海事大学轮机工程学院

基金: 国家自然科学基金(51679022,51879020),中央高校基本科研业务费专项资金(3132017013)资助

分类号: TP212;TE931.2

DOI: 10.19650/j.cnki.cjsi.J1905084

页码: 216-223

总页数: 8

文件大小: 491K

下载量: 102

### 相关论文文献

- [1].气泡检测传感器装置[J]. 传感器世界 2020(01)

- [2].高温危险区域检测传感器的冷却防爆装置[J]. 自动化与仪器仪表 2019(S1)

- [3].氮氧化物检测传感器信号处理装置设计[J]. 电子世界 2017(15)

- [4].用接近检测传感器检测更远的目标[J]. 电子产品世界 2012(06)

- [5].KGS7型速度检测传感器[J]. 工矿自动化 2009(02)

- [6].多用途水果分拣装置设计[J]. 电子世界 2020(19)

- [7].一种球面电容式平面水平检测传感器[J]. 传感器世界 2016(11)

- [8].振管式结冰检测传感器设计优化及改进[J]. 传感器世界 2017(07)

- [9].闸门开度检测传感器的安装改进[J]. 电工技术 2008(12)

- [10].红外吸收光谱型城市路网尾气浓度检测传感器[J]. 电子器件 2020(02)

- [11].一种无线车辆检测传感器的设计[J]. 国外电子测量技术 2014(01)

- [12].双张检测传感器的选用[J]. 印刷杂志 2009(04)

- [13].煤矿火灾检测传感器的概述[J]. 科技信息 2009(18)

- [14].水质检测传感器研究的新进展[J]. 传感器与微系统 2012(03)

- [15].穿刺力检测传感器解耦方法研究[J]. 安徽工程大学学报 2019(05)

- [16].基于炉衬测厚的炉腹温度在线检测传感器[J]. 仪表技术与传感器 2017(07)

- [17].从灵巧的“纠偏专家”谈起——堡盟边缘检测传感器家族在锂电池制造设备上的应用[J]. 国内外机电一体化技术 2015(04)

- [18].一种用于二进制检测传感器网络的目标跟踪协议[J]. 海军工程大学学报 2011(06)

- [19].液态钢的检测传感器技术[J]. 工业计量 2009(01)

- [20].基于磁导率的焊缝裂纹检测传感器的设计研究[J]. 仪表技术与传感器 2020(02)

- [21].基于ZigBee的填埋场渗漏检测传感器的设计[J]. 微型机与应用 2012(04)

- [22].在手持式触摸屏系统中增添接近检测传感器[J]. 中国电子商情(基础电子) 2012(06)

- [23].基于振动模态分析的籽粒检测传感器结构优化设计(英文)[J]. 农业机械学报 2011(S1)

- [24].一种温度检测传感器的设计[J]. 信息化研究 2014(03)

- [25].基于地磁感应的矿用机车位置检测传感器的研究[J]. 工矿自动化 2010(06)

- [26].铁路货车状态修轴承不退卸检测传感器安装技术研究[J]. 中国设备工程 2020(01)

- [27].气体检测传感器及信号调理器件的选择[J]. 中国电子商情(基础电子) 2012(06)

- [28].U型微弱梯度磁场检测传感器设计及应用[J]. 电子测试 2009(11)

- [29].红外甲烷气体检测传感器的研究[J]. 化学工程与装备 2015(01)

- [30].磁导航中的磁检测传感器设计及实现[J]. 仪表技术与传感器 2017(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fef86cd091394417f7a409bc.html