# 复杂载荷下双金属复合管的屈曲失效研究

### 论文摘要

论文采用有限元方法系统地研究了复杂载荷下双金属复合管的屈曲失效,三维有限元数值模型考虑了双金属复合管的准静态复合成型制造过程中产生的残余应力,分析了外基管直径、内衬管壁厚、内外管初始间隙、内衬管屈服强度、内压及内外管间摩擦力等因素对双金属复合管屈曲失效的影响.结果表明,加载路径、复合管的几何尺寸及内衬管的屈服强度对双金属复合管的屈曲性能均有较大影响,内充压力可以延缓内衬管的屈曲.该研究结果将为双金属复合管的设计和应用提供重要的技术支持.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 有限元模型

- 2 结果与讨论

- 2.1 弯矩、轴向拉力及外压联合作用

- 2.2 弯矩、轴向拉力、外压及内压联合作用

- 3 参数分析

- 3.1 外基管外径

- 3.2 内衬管壁厚

- 3.3 内外管初始间隙

- 3.4 内衬管屈服强度

- 3.5 内压

- 3.6 内外管间摩擦力

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭奕蓉,张建勋,秦庆华,谭丁森

关键词: 双金属复合管,数值模型,加载路径,屈曲失效

来源: 固体力学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 力学,石油天然气工业

单位: 西安交通大学航天航空学院机械结构强度与振动国家重点实验室,上海电气风电集团有限公司

基金: 国家自然科学基金(11572234,11502189),中央高校基本科研业务费专项资金资助

分类号: TE95;O344.1

DOI: 10.19636/j.cnki.cjsm42-1250/o3.2019.013

页码: 342-353

总页数: 12

文件大小: 793K

下载量: 227

### 相关论文文献

- [1].大口径双金属复合管内充氩装置改进[J]. 石化技术 2019(12)

- [2].双金属复合管的研究现状与发展趋势[J]. 化工技术与开发 2020(10)

- [3].探究双金属复合管内衬塌陷问题与建议[J]. 化工管理 2018(05)

- [4].双金属复合管焊接方法选用[J]. 石油化工建设 2018(02)

- [5].国内外双金属复合管研究现状[J]. 焊管 2015(12)

- [6].双金属复合管的研究与应用[J]. 装备机械 2016(03)

- [7].双金属复合管专用新型自动化联动油箱装置[J]. 重型机械 2020(02)

- [8].双金属复合管复合机理及制备工艺研究进展[J]. 特种铸造及有色合金 2018(12)

- [9].钢-铜双金属复合管热轧温度变化模拟研究[J]. 一重技术 2019(04)

- [10].825合金/20钢双金属复合管焊接工艺[J]. 焊接技术 2015(11)

- [11].不锈钢双金属复合管组织与性能的研究[J]. 产业与科技论坛 2016(02)

- [12].浅谈双金属复合管焊接质量控制[J]. 山东化工 2015(01)

- [13].天然气管线用双金属复合管的发展现状[J]. 全面腐蚀控制 2014(04)

- [14].双金属复合管液压成型有限元模拟与试验研究[J]. 钻采工艺 2010(06)

- [15].双金属复合管内堆焊工艺[J]. 焊接 2018(12)

- [16].接触热阻对双金属复合管热胀接影响的试验研究[J]. 热加工工艺 2019(19)

- [17].双金属复合管充液压形成形研究[J]. 精密成形工程 2018(02)

- [18].海洋油气输送用双金属复合管安装现状与趋势[J]. 石油管材与仪器 2017(02)

- [19].解决双金属复合管焊接磁偏吹的方法[J]. 金属加工(热加工) 2016(06)

- [20].双金属复合管复合工艺研究进展[J]. 钢管 2014(02)

- [21].双金属复合管焊接方法与工艺[J]. 金属加工(热加工) 2014(08)

- [22].一种大口径双金属复合管半自动氩弧焊接工艺[J]. 电焊机 2014(06)

- [23].双金属复合管的技术现状和发展方向[J]. 焊管 2013(02)

- [24].双金属复合管[J]. 军民两用技术与产品 2009(11)

- [25].双金属复合管技术发展进展[J]. 化工管理 2015(28)

- [26].双金属复合管3PE防腐技术研究[J]. 全面腐蚀控制 2013(03)

- [27].铜/钢双金属复合管成形工艺研究[J]. 机械管理开发 2012(03)

- [28].不锈钢衬层双金属复合管的焊接[J]. 装备制造 2010(04)

- [29].双金属复合管的施工焊接技术[J]. 天然气与石油 2010(06)

- [30].耐腐蚀双金属复合管热液压成型技术分析及装置设计[J]. 机械设计与研究 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ff1b2bf549265ee4b3fd889c.html