# 一种真菌孢子收集装置论文和设计-牟昱霖

### 全文摘要

本实用新型公开了一种真菌孢子收集装置，包括箱体，所述箱体的内壁焊接有筛板，所述筛板的上方设置有粉碎装置，所述箱体顶部的左侧设置有进气装置，所述箱体的左侧设置有负压装置，所述箱体内腔的两侧且位于筛板的下方均焊接有导流板，所述导流板的底部连通有出料管。本实用新型通过箱体、筛板、粉碎装置、进气装置、负压装置、导流板和出料管的设置，达到了收集效果好的优点，同时解决了通常情况下孢子粉附着在固态发酵基质上，由于真菌孢子粉很轻，容易漂浮于空气中，所以收集孢子时很容易导致真菌孢子飞散，从而对学生的身体健康造成威胁，而且难以实现对孢子粉充分分离和收集的问题。

### 主设计要求

1.一种真菌孢子收集装置，包括箱体(1)，其特征在于：所述箱体(1)的内壁焊接有筛板(2)，所述筛板(2)的上方设置有粉碎装置(3)，所述箱体(1)顶部的左侧设置有进气装置(4)，所述箱体(1)的左侧设置有负压装置(5)，所述箱体(1)内腔的两侧且位于筛板(2)的下方均焊接有导流板(6)，所述导流板(6)的底部连通有出料管(7)，所述出料管(7)的底端贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的外部，所述箱体(1)的底部且位于出料管(7)的正下方固定连接有收料盒，所述箱体(1)底部的两侧均焊接有支腿。

### 设计方案

1.一种真菌孢子收集装置，包括箱体(1)，其特征在于：所述箱体(1)的内壁焊接有筛板(2)，所述筛板(2)的上方设置有粉碎装置(3)，所述箱体(1)顶部的左侧设置有进气装置(4)，所述箱体(1)的左侧设置有负压装置(5)，所述箱体(1)内腔的两侧且位于筛板(2)的下方均焊接有导流板(6)，所述导流板(6)的底部连通有出料管(7)，所述出料管(7)的底端贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的外部，所述箱体(1)的底部且位于出料管(7)的正下方固定连接有收料盒，所述箱体(1)底部的两侧均焊接有支腿。

2.根据权利要求1所述的一种真菌孢子收集装置，其特征在于：所述粉碎装置(3)包括电机(31)，所述电机(31)的两侧均焊接有固定板，且固定板的底部与箱体(1)的顶部焊接，所述电机(31)的输出轴焊接有转管(32)，所述转管(32)的底端依次贯穿箱体(1)和筛板(2)并延伸至筛板(2)的外部，所述转管(32)的表面焊接有搅拌叶(33)，所述箱体(1)内腔的两侧均焊接有与搅拌叶(33)配合使用的逆流叶(34)。

3.根据权利要求2所述的一种真菌孢子收集装置，其特征在于：所述进气装置(4)包括引风机(41)，所述引风机(41)的底部与箱体(1)的顶部固定连接，所述引风机(41)的右侧连通有进气管(42)，所述进气管(42)远离引风机(41)的一端贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的内腔连通有套管(43)，所述套管(43)套设在转管(32)的表面，所述转管(32)的表面且位于套管(43)的内腔开设有通孔，所述转管(32)的底端连通有连接管(44)，所述连接管(44)远离转管(32)的一端固定连接有风扇(45)，所述连接管(44)的顶部连通有喷气头。

4.根据权利要求1所述的一种真菌孢子收集装置，其特征在于：所述负压装置(5)包括收集箱(51)，所述收集箱(51)的右侧通过导管与箱体(1)的左侧连通，所述收集箱(51)的顶部插入有收集板(52)，所述收集板(52)的两侧均开设有通槽，所述收集板(52)的内腔固定连接有活性炭吸附网(53)，所述收集箱(51)的左侧连通有负压管(54)，所述负压管(54)远离收集箱(51)的一端连通有负压泵(55)，所述负压泵(55)的右侧与箱体(1)的左侧固定连接。

5.根据权利要求2所述的一种真菌孢子收集装置，其特征在于：所述转管(32)的表面且位于筛板(2)的内腔固定连接有套箍(8)，所述套箍(8)的两侧均固定连接有毛刷(9)，所述箱体(1)顶部的右侧连通有进料管(10)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生物实验设备技术领域，具体为一种真菌孢子收集装置。

背景技术

真菌孢子粉是真菌的主要繁殖器官，孢子粉在适宜条件下发芽，形成菌丝而进行分裂繁殖，当外界环境不适宜时可以呈休眠状态而生存很长时间，在生物实验的时候，需要将真菌孢子粉进行收集，通常情况下孢子粉附着在固态发酵基质上，由于真菌孢子粉很轻，容易漂浮于空气中，所以收集孢子时很容易导致真菌孢子飞散，从而对学生的身体健康造成威胁，而且难以实现对孢子粉的充分分离和收集。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种真菌孢子收集装置，具备收集效果好的优点，解决了通常情况下孢子粉附着在固态发酵基质上，由于真菌孢子粉很轻，容易漂浮于空气中，所以收集孢子时很容易导致真菌孢子飞散，从而对学生的身体健康造成威胁，而且难以实现对孢子粉充分分离和收集的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种真菌孢子收集装置，包括箱体，所述箱体的内壁焊接有筛板，所述筛板的上方设置有粉碎装置，所述箱体顶部的左侧设置有进气装置，所述箱体的左侧设置有负压装置，所述箱体内腔的两侧且位于筛板的下方均焊接有导流板，所述导流板的底部连通有出料管，所述出料管的底端贯穿箱体并延伸至箱体的外部，所述箱体的底部且位于出料管的正下方固定连接有收料盒，所述箱体底部的两侧均焊接有支腿。

优选的，所述粉碎装置包括电机，所述电机的两侧均焊接有固定板，且固定板的底部与箱体的顶部焊接，所述电机的输出轴焊接有转管，所述转管的底端依次贯穿箱体和筛板并延伸至筛板的外部，所述转管的表面焊接有搅拌叶，所述箱体内腔的两侧均焊接有与搅拌叶配合使用的逆流叶。

优选的，所述进气装置包括引风机，所述引风机的底部与箱体的顶部固定连接，所述引风机的右侧连通有进气管，所述进气管远离引风机的一端贯穿箱体并延伸至箱体的内腔连通有套管，所述套管套设在转管的表面，所述转管的表面且位于套管的内腔开设有通孔，所述转管的底端连通有连接管，所述连接管远离转管的一端固定连接有风扇，所述连接管的顶部连通有喷气头。

优选的，所述负压装置包括收集箱，所述收集箱的右侧通过导管与箱体的左侧连通，所述收集箱的顶部插入有收集板，所述收集板的两侧均开设有通槽，所述收集板的内腔固定连接有活性炭吸附网，所述收集箱的左侧连通有负压管，所述负压管远离收集箱的一端连通有负压泵，所述负压泵的右侧与箱体的左侧固定连接。

优选的，所述转管的表面且位于筛板的内腔固定连接有套箍，所述套箍的两侧均固定连接有毛刷，所述箱体顶部的右侧连通有进料管。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过箱体、筛板、粉碎装置、进气装置、负压装置、导流板和出料管的设置，达到了收集效果好的优点，同时解决了通常情况下孢子粉附着在固态发酵基质上，由于真菌孢子粉很轻，容易漂浮于空气中，所以收集孢子时很容易导致真菌孢子飞散，从而对学生的身体健康造成威胁，而且难以实现对孢子粉充分分离和收集的问题。

2、本实用新型通过粉碎装置的设置，能够将固态的发酵物进行粉碎，从而使真菌孢子能够与发酵物进行分离，方便对真菌孢子进行收集，通过进气装置的设置，能够使质量较轻的真菌孢子向箱体内腔的上方进行飞散，从而使真菌孢子与发酵物能够充分的分离，通过负压装置的设置，能够将箱体内部飞散的真菌孢子进行收集，并且取出供实验使用，通过套箍和毛刷的设置，能够防止发酵物堵塞筛板，影响物料下落的速度，通过进料管的设置，能够方便使用者向箱体内部添加发酵物。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型套管局部正视剖面图；

图3为本实用新型连接管的俯视图；

图4为本实用新型收集板正视剖面图。

图中：1箱体、2筛板、3粉碎装置、31电机、32转管、33搅拌叶、34逆流叶、4进气装置、41引风机、42进气管、43套管、44连接管、45风扇、5负压装置、51收集箱、52收集板、53活性炭吸附网、54负压管、55负压泵、6导流板、7出料管、8套箍、9毛刷、10进料管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，一种真菌孢子收集装置，包括箱体1，箱体1的内壁焊接有筛板2，筛板2的上方设置有粉碎装置3，箱体1顶部的左侧设置有进气装置4，箱体1的左侧设置有负压装置5，箱体1内腔的两侧且位于筛板2的下方均焊接有导流板6，导流板6的底部连通有出料管7，出料管7的底端贯穿箱体1并延伸至箱体1的外部，箱体1的底部且位于出料管7的正下方固定连接有收料盒，箱体1底部的两侧均焊接有支腿，粉碎装置3包括电机31，电机31的两侧均焊接有固定板，且固定板的底部与箱体1的顶部焊接，电机31的输出轴焊接有转管32，转管32的底端依次贯穿箱体1和筛板2并延伸至筛板2的外部，转管32的表面焊接有搅拌叶33，箱体1内腔的两侧均焊接有与搅拌叶33配合使用的逆流叶34，通过粉碎装置3的设置，能够将固态的发酵物进行粉碎，从而使真菌孢子能够与发酵物进行分离，方便对真菌孢子进行收集，进气装置4包括引风机41，引风机41的底部与箱体1的顶部固定连接，引风机41的右侧连通有进气管42，进气管42远离引风机41的一端贯穿箱体1并延伸至箱体1的内腔连通有套管43，套管43套设在转管32的表面，转管32的表面且位于套管43的内腔开设有通孔，转管32的底端连通有连接管44，连接管44远离转管32的一端固定连接有风扇45，连接管44的顶部连通有喷气头，通过进气装置4的设置，能够使质量较轻的真菌孢子向箱体1内腔的上方进行飞散，从而使真菌孢子与发酵物能够充分的分离，负压装置5包括收集箱51，收集箱51的右侧通过导管与箱体1的左侧连通，收集箱51的顶部插入有收集板52，收集板52的两侧均开设有通槽，收集板52的内腔固定连接有活性炭吸附网53，收集箱51的左侧连通有负压管54，负压管54远离收集箱51的一端连通有负压泵55，负压泵55的右侧与箱体1的左侧固定连接，通过负压装置5的设置，能够将箱体1内部飞散的真菌孢子进行收集，并且取出供实验使用，转管32的表面且位于筛板2的内腔固定连接有套箍8，套箍8的两侧均固定连接有毛刷9，箱体1顶部的右侧连通有进料管10，通过套箍8和毛刷9的设置，能够防止发酵物堵塞筛板，影响物料下落的速度，通过进料管10的设置，能够方便使用者向箱体1内部添加发酵物，通过箱体1、筛板2、粉碎装置3、进气装置4、负压装置5、导流板6和出料管7的设置，达到了收集效果好的优点，同时解决了通常情况下孢子粉附着在固态发酵基质上，由于真菌孢子粉很轻，容易漂浮于空气中，所以收集孢子时很容易导致真菌孢子飞散，从而对学生的身体健康造成威胁，而且难以实现对孢子粉充分分离和收集的问题。

使用时，通过外置电源为整个装置进行供电，并且通过外设控制器进行启动，使用者通过进料管10投放发酵物，此时电机31的输出轴带动转管32旋转，转管32带动搅拌叶33做圆周运动，发酵物在搅拌叶33和逆流叶34的作用下被搅碎，使发酵物与真菌孢子分散，此时引风机41将气体通过进气管42和套管43充入转管32中，并且经由转管32排进连接管44中，此时喷气头向上吹出气流，同时风扇45也向上方吹出气流，真菌孢子在气流的作用下被带向箱体1内腔的上方，此时负压泵55使收集箱51的内腔产生负压，此时气流通过导管流进收集箱51内部，同时真菌孢子在气流的作用下被带进收集箱51内部，并且通过活性炭吸附网53将真菌孢子吸附在收集板52内部，待装置停止运作的时候，将收集板52抽出，即可对真菌孢子进行采样拿取，同时搅碎的发酵物通过导流板6和出料管7流进收料盒中，从而达到了收集效果好的优点。

综上所述：该真菌孢子收集装置，通过箱体1、筛板2、粉碎装置3、进气装置4、负压装置5、导流板6和出料管7的配合，解决了通常情况下孢子粉附着在固态发酵基质上，由于真菌孢子粉很轻，容易漂浮于空气中，所以收集孢子时很容易导致真菌孢子飞散，从而对学生的身体健康造成威胁，而且难以实现对孢子粉充分分离和收集的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920035439.6

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209330788U

授权时间:20190903

主分类号:A01G 18/70

专利分类号:A01G18/70;B02C17/16;B02C23/16;B02C23/24

范畴分类:12A;

申请人:牟昱霖

第一申请人:牟昱霖

申请人地址:276400 山东省临沂市沂水县沂水镇建兴巷102号

发明人:牟昱霖

第一发明人:牟昱霖

当前权利人:牟昱霖

代理人:曹玉琳

代理机构:37245

代理机构编号:济南鼎信专利商标代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ff83949870db03cc90b9b919.html